## Slide 1
컴퓨터 하드웨어 구조와 소프트웨어의 징검다리
주제: 컴퓨터에서의 데이터란 무엇인가? 아날로그 세상의 디지털화

## Slide 2
Transistor (스위치) – 전원 스위치 on/off (2가지)
Physical Space
Transistor당 on/off 두 가지 케이스를 표현할 수 있다.
(스위치 on – 전류가 흐른다, off – 전류가 흐르지 않는다)
on
on
off
off
on
on
off
on
* 위의 경우 하나의 칸당 트랜지스터로 표현할 수 있는 스위치를 표현하고 있다.
출처: 사이트
위의 케이스로 따지자면, 8개의 트랜지스터 (스위치)로 총 개 = 256개 의 무언가를 표현할 수 있다.
Logical
Space
1
1
0
0
1
1
0
1
위의 물리적인 on/off를 논리적으로 1/0으로 해석 (2진법)할수 있다.
즉, 1과 0으로 해석할수 있는 것은 10진법 또는 16진법으로 전환이 가능하다.
Link
트랜지스터의 on/off를 통해 우리가 필요한 10진법, 16진법 연산이 가능해진 순간이다.
더 나아가 특수한 조합으로 문자까지 약속할 경우 우리가 사용하는 문자 데이터를 저장할 수 있다.
여기서, Transistor 1개의 단위를 1bit로 정의했다.

## Slide 3
on
on
off
on
1
1
0
1
Physical Space
Logical
Space
Link
10진법 표기 : 11
16진법 표기 : A
위와 같이 실제 컴퓨터에서 트랜지스터에 의해 데이터를 표현하고 저장하게 된다. 다만, on/off 경우의수를 이용해 2진법으로 재해석하고, 더 나아가 10진법, 문자로 해석하여 우리가 연산을 할 수. 있게 된 것이다
on(전류가 흐른다) : 1
off(전류가 흐르지 않는다) : 0
사람이
사용
여기서 의문 한 가지 더
컴퓨터는 연산을 어떻게 할까? 실제로 2진법 연산일텐데? – 실제로는 on/off를 통해 계산
근본적으로는 전기회로(게이트 회로)의 조합을 통해 연산이 가능하다. 이런 회로를 (반/전)가산기라고 한다.
결론:
AND, OR, XOR, NOT 등이 존재한다
여기서의 핵심은 두 비트(on/off상태)를 넣어 하나의 비트의 결과가 나온다는 것 (즉, 연산을 한다는 것이다)
위의 회로를 조합하여 +, -의 연산이 가능하다. 근본적으로 모든 연산은 +로 이루어져 있지만, 회로의 조합에 따라 -, /, x를 효율적으로 연산할수 있다.
* Computer의 연산을 하는 주체

## Slide 4
Q2) 32bit 체계 메모리 / 64bit 체계 메모리란 무엇인가?
시스템에서 CPU와 운영체제가 32비트의 데이터 단위로 메모리를 처리하고 접근하는 방식을 말한다.
여기서 32비트는 CPU가 한 번에 처리할 수 있는 데이터의 크기가 32비트(4바이트)임을 의미한다.
메모리는 1byte(8bit)가 관리가 되며, 위의 메모리 단위당 메모리 주소를 가지고 있다.
1byte메모리 공간을 관리하기 위해 32bit를 사용하고 있다 (32bit 체계 기준)
32bit 체계
1byte
32bit (메모리) - 단위
_ _ _ _ _ …. _ _ _ _
주소
해당 메모리 주소는 물리적으로 가지고 있는 것인가? 논리적인가?

## Slide 5
RAM의 물리적 주소가 동적으로 할당된다는 것은, 프로그램이나 데이터를 실제 RAM의 특정 트랜지스터에 어떻게 위치시키는지를 의미합니다. 이 과정은 주로 운영체제와 메모리 관리 장치(MMU)가 협력하여 이뤄지며, 실제 물리적 주소가 RAM의 특정 부분(트랜지스터들의 배열)과 어떻게 매핑되는지 설명하겠습니다.

## Slide 6
데이터를 통한 소프트웨어의 관리체계
주제:

## Slide 7
Q1) 글자의 입력/출력의 과정에 컴퓨터에서 어떤 메커니즘이 일어나는지 설명해보시오.
Q2) User Mode와 Kernel Mode에 대해서 설명해 보시오.
Q3) System Call과 Interrupt에 대해서 도식화하고 설명해보시오.
Q3.1) 과정중 Context Switching에 대해서 설명해 보시오.
Q3.2) Interrupt를 거는 주체가 누구인지에 대해 설명해보시오
주제: CPU bound task vs I/O bound task (네트워크 I/O, 입출력 I/O)
Q4) Blocking / Non-Blocking I/O에 대해서 설명해보시오.

## Slide 8
Q5) Device File (File)에 대해서 간략히 무엇인지 설명해보시오
Q6) Key Board로 글자를 쳤을때 Buffered I/O / Non-Buffered I/O에 대해서 설명해보시오

## Slide 9
Q1) User Mode와 Kernel Mode에 대해서 설명해 보시오.
주제: CPU bound task vs I/O bound task (네트워크 I/O, 입출력 I/O)
HardWare 관점
App1 (Process)
App2 (Process)
kernel
user
H/W
S/W
CPU
RAM
주변기기
File
File
Layer 관점
Device Driver
OS Logic
(Including System Call)
CPU가 kernel Logic을 수행하고 있으면 kernel mode, User Process Logic을 수행하고 있으면 user mode이다
Layer관점에서 CPU가 kernel을 뚫고 user를 읽어야 할 것 같은 느낌이 있다. 심지어 OS에서 설명할때 user mode thread에서 kernel mode thread로 n:m 관계를 설명함으로써 user mode thread를 수행하기 위해서는 무조건 kernel mode thread에 넘겨줘야할 것 같은 느낌을 풍긴다.
한때 헷갈렸던 Point
Layer는 논리적인 개념일뿐, 하드웨어 입장에서는 kernel영역이나 User영역이나 평등하다. CPU가 읽어서 수행해야하는 Process일뿐이다.
RAM
OS Process
App1
Process
App2
Process
CPU
수행 (User Mode)
수행 (Kernel Mode)

## Slide 10
HardWare 관점
Layer는 논리적인 개념일뿐, 하드웨어 입장에서는 kernel영역이나 User영역이나 평등하다. CPU가 읽어서 수행해야하는 Process일뿐이다.
RAM
OS Process
App1
Process
App2
Process
CPU
수행 (User Mode)
RAM
OS Process
App1
Process
App2
Process
CPU
Load Something
RAM
OS Process
App1
Process
App2
Process
CPU
수행 (Kernel Mode)
System Call (Read)
Blocking 방식 기준으로 설명
user mode
kernel mode
App1 (Thread1)
System Call
(OS Logic)
OS Logic (kernel Thread1)
Notes: 설명: App1의 여러 연산은 직접 CPU에서 읽으면서 연산한다. 다만 System Call을 할때 (OS Logic)예를 들어 다른 주변 기기에서 Input이 있거나 Storage에서 데이터를 받아온다던지 이럴때는 OS Process Logic을 태워야 한다. 이럴때 App1을 읽다가 OS process에 있는 Logic을 읽어야 하므로 OS Process의 특정 Logic (여기서는 파일 Read관련한)을 읽게된다. 이때 Kernel Mode라 한다. CPU가 Os Logic을 수행하고 있을때 어차피 OS또한 Process이고 그 안의 작업 단위를 똑같이 thread단위로 할텐데, 이때의 thread를 Kernel Thread라 한다.
그리고 여기서 알수 있겠지만 System Call은 OS Process가 가지고 있는 logic (method)를 호출하는 행위를 의미한다. 보통 OS Logic은 Process관련 관리 로직, Hardware 제어 로직등이 들어가 있다.

## Slide 11
Q2) System Call과 Interrupt에 대해서 도식화하고 설명해보시오.
Ready
Running
Waiting
thread1 : t1
thread2 : t2
user mode
kernel mode
t1 (Running)
Read
(System call)
1) t1 (waiting) – TCB로 cpu상태 저장
t2 (Ready)
2) 파일 I/O작업 (파일을 읽을 준비)
* Read: Blocking system call 파일이 준비될때까지 t1 (usermode)는 대기해야 한다. 장비한테 준비하라고 시킴 ( kernel thread가) : 그리고 t2 running 상태로 전환 (time sharing에 의해)
t1 (Waiting)
t2 (Running)
Interrupt
장치가 다 준비 됐다고 CPU한테 알려주고 CPU가 kernel mode thread를 running하게 한다
t2 cpu상태 저장
t1 ready상태로 (임시)
t2 복원
t1 (Ready)
t2 (Running)
time sharing scheduling (t2 시간이 다 됨)
Timer Interrupt
t2 cpu 상태 저장
t2 ready 상태 전환
t1 running상태 전환
(cpu상태 복원)
t1 (Running)
t2 (Ready)

## Slide 12
Q2.1) 과정중 Context Switching에 대해서 설명해 보시오.
Q2.2) Interrupt를 거는 주체가 누구인지에 대해 설명해보시오
Thread는 하나의 작업 단위이며, 작업은 보통 흐름이 존재한다. 이걸 Context라 하며, Time sharing에 의해 Thread들이 번갈아 작업이 진행되게 된다. 이렇게 작업의 단위가 바뀌는것을 작업의 흐름이 바뀐다하여 Context Switching이라 한다. 이때 일반적으로 Overhead가 발생한다.
더 나아가 Thread가 아니라 Process단위로 Context Switch가 일어나기도 한다. 일반적으로 Process Context Switch가 MMU등 메모리 관련된 것을 재조정해야 하기때문에 Thread Context Switch보다 Overhead가 더 크다

## Slide 13
Q3) Blocking / Non-Blocking I/O에 대해서 설명해보시오.
Q4) 비트연산과 엔디안에 대해 설명해보시오

## Slide 14
Q5) 컴퓨터의 데이터와 비트에 대해서 설명해보시오

## Slide 15
Q6) 전위식 후위식 단한 증감연산자에 대해서 설명해보시오
int x = 0, nResult = 0;
++x;
printf(“%d\n”, x);
x++;
printf(“%d\n”, x);
nResult = ++x;
Printf(“%d, %d\n”, nResult, x);
nResult = x--;
Printf(“%d, %d\n”, nResult, x);